Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 11+505”:

Roboty przygotowawcze:

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – 6,39 km;

2. Usunięcie drzew i krzewów:

- Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk 3000/ha – 690 m2;

- Usunięcie istniejącej karpiny – 45 szt;

3. Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu)

a)	Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalegania z transportem na miejsce składowania (do wykorzystania przy profilowaniu rowów) – 47793,74 m2:

4.  Rozbiórki elementów dróg wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki:

a)	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 1366m;

b)	Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego śr. Gr. 15 cm z odwiezieniem urobku do wytwórni w celu wykonania warstwy podbudowy MCE – 19452,00 m2;

c)		Rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa łamanego śr. gr. 15 cm z odwiezieniem urobku do wytwórni w celu wykonania warstwy podbudowy MCE – 19452,00 m2 ;

d)	Rozbiórka chodników z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do wykorzystania) – 1786,00 m2;

e)	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego/naturalnego na chodnikach, śr. gr. 15 cm – 1786,00 m2;

f)		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1100 m;

g)	Rozbiórka zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 157 m2;

h)	Rozbiórka zjazdów z mieszanek mineralno-asfaltowych, śr. gr. 10 cm – 177,00 m2;

i)		Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego/naturalnego na zjazdach, śr. gr. 20 cm – 334,00 m2;

j)		Rozbiórka parkingu z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej (do wykorzystania) – 268 m2;

k)	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego/naturalnego na parkingu, śr. gr. 20 cm – 268 m2;

l)		Rozbiórka ścieków podchodnikowych trapezowych – 22 m;

ł)		Rozbiórka ścieków skarpowych – 22 m;

m)	Rozbiórka przepustów pod zjazdami z rur betonowych  średnicy 500 mm wraz z rozbiórką umocnień wlotu i wylotu – 20,00 m;

n)	Rozbiórka przepustów pod zjazadami z rur betonowych średnicy 600 mm wraz z rozbiórką umocnień wlotu i wylotu – 16,00 m;

o)	Rozbiórka słupków do znaków drogowych – 16 szt.;

p)	Rozbiórka tarcz znaków drogowych – 17 szt.;

r)		Rozbiórka słupków do znaków drogowych do przestawienia – 6 szt.;

s)		Rozbiórka tarcz znaków drogowych do przestawienia – 7 szt.;

t)		Rozbiórka bariery ochronnej betonowej w podłożu gruntowym – 96 m.

Przebudowa uzbrojenia:

1. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych:

- Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 125 mm – kat. Gr. III-IV, ilość przepustów – 2 szt. – 20 m;

- Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III – 77 m;

- Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III – 10 m;

- Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) – analogia do rur ochronnych – 20 m;

- Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny – rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) analogia do rur ochronnych – 20 m;

- Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III – rury w zwojach – 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu – 538 m;

- Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III – rury w zwojach – każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu – 1614 m;

- Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi – 8 szt;

- Pomiary reflektrometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz. światłow.) – 1 odc.;

- Pomiary reflektrometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz. światłow.) - 11 odc.;

- Wciąganie kabli światłowod. do rurociągów kablow. z rur bez warstwy poślizgowej     z linką wciągarką mechan. z rejestr. siły – kabel w odc. o dług. 2 km – analogia wyciąganie – 1121 m;

- Wciąganie kabli światłowod. do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową – kabel w odc. o dług. 2 km – 1122 m;

- Otwarcie muf złączonych przelotowych skręcanych zamkniętych na stałe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej – 1 złącz.;

- Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych       w kanalizacji kablowej (mufa skręcana) 1 spajany światłow. – 1 złącz.

- Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej (mufa skręcana) każdy nast. Spajany światłow. – 11 złącz.;

- Zamknięcie na stałe muf złączonych przelotowych skręcanych kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej – 1 złącz.;

- Pomiary reflektrometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy (odc. regenerat.) 1 zmierz. światłow. – 1 odc.;

- Pomiary reflektrometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy/odc. regenerat./każdy nast. zmierz. światłow. -11 odc.

2.	Demontaż sieci telekomunikacyjnej:

a)	Budowa rurociągu kablowego na głębokość 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III – rury w zwojach – 1 rura HDPE 40  mm w rurociągu – analogia demontaż – 537 m;

3.	Przebudowa sieci wodociągowej:

- Regulacje i naprawa elementów istniejących – 1 kpl.;

- Demontaż elementów istniejących – 1 kpl.;

- Włączenia do sieci istniejących – 5 kpl.;

- Hydranty ppoż. – 1 kpl.;

- Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm – 17 m;

- Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm – 155 m;

Roboty ziemne

1.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

a)	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku z formowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie – obmiar według tab. 3 – 25455,57 m3;

2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w związku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej:

a)	Wykonanie wykopów pod budowę kanalizacji deszczowej – 239,71 m3;

b)	Wykonanie wykopów pod przebudowę sieci wodociągowej – 417,96 m3;

3. Wykonanie nasypów:

a)	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą – obmiar według tab. 4 – 11414,38 m3;

4. Wykonanie zasypów w związku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej:

a)	Wykonanie nasypów w związku z budową kanalizacji deszczowej – 239,71 m3;

b)	Wykonanie nasypów w związku z przebudową sieci wodociągowej – 417,96 m3;

Odwodnienie korpusu drogowego

1.		Kanalizacja deszczowa:

a)	Regulacje i naprawa elementów istniejących;

b)	Demontaż elementów istniejących;

c)		Montaż rur osłonowych na sieciach istniejących – 12 m;

d)	Włączenia do sieci istniejących – 1 kpl.;

e)	Kanały z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 200 mm – 15 m;

f)		Kanały z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 315 mm – 63 m;

g)	Studnie rewizyjne betonowe DN1200 z os. 0,5 m – 3 stud.;

h)	Studnie wpustowe betonowe DN500 z os. 1,0 m – 3 stud.;

i)		Regulacja wysokościowa istniejących wpustów kanalizacji deszczowej – 5 szt.

Podbudowy

1.		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:

a)	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 25 cm – obmiar według tabeli 5 – 58706,20 m2;

b)	Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 20 cm – 1855 m2;

c)		Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów na drogi gminne i leśne w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoż – śr. głębokość  55 cm – 2233m2;

d)	Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów do posesji w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 30 cm – 168 m2;

e)	Koryto wykonywane na całej szerokości parkingu w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 50 cm – 642 m2;

f)		Koryto wykonywane na całej szerkości opaski przykrawężnikowej w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 25 cm – 58 m2;

2.	Warstwy odsączające:

a)	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie na całej szerokości chodnika, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1855 m2;

b)	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie na całej szerokości zjazdów do posesji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 168 m2;

c)		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie na całej szerokości wyspy spowalniającej ruch, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 98 m2;

d)		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie na całej szerokości opaski przykrawężnikowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 56 m2;

3.	Warstwy mrozoochronne:

a)		Wykonanie i zagęszczenie na jezdni od km 11+140 do km 11+510 warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o wskaźniku nośności CBR min. 35 %, mechanicznie, gr. Wastwy 20 cm – obmiar wg tabeli 6 – 3145,00 m2;

b)		Wykonanie i zagęszczenie na zjazdach na drogi gminne i leśne warstwy mrozochronnej z pospółki o wskaźniku nośności CBR 25 %, mechanicznie, gr. Warstwy 25 cm – 2163,5m2;

c)		Wykonanie i zagęszczenie na zjazdach w km 11+270,68 i 11+501,16 na drogę leśną i gminną warstwy mrozoochronnej z pospółki o wskaźniku nośności CBR 25%, mechanicznie, gr. Warstwy 40 cm – 69,5 m2;

d)		Wykonanie i zagęszczenie na parkingu warstwy mrozoochronnej z pospółki o wskaźniku nośności CBR 25%, mechanicznie, gr. Warstwy 25 cm – 642m2;

4.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

a)		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych na jezdni, mechanicznie – 43580,79 m2;

b)		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych na zjazdach na drogi gminne i leśne, mechanicznie – 2233 m2;

c)		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na jezdni, mechanicznie – 79378,48 m2;

d)		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na zjazdach na drogi gminne i leśne, mechanicznie – 4466 m2;

e)		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych na jezdni, mechanicznie – 43580,79 m2;

f)		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych na zjazdach na drogi gminne i leśne, mechanicznie – 2233m2;

g)		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na jezdni, mechanicznie – 79378,48 m2;

h)		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych na zjazdach na drogi gminne i leśne, mechanicznie – 4466m2;

5.	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:

a)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na zjazdach na drogi gminne i leśne, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2233 m2;

6.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:

a)		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na zjazdach do posesji, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 168 m2;

b)		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na chodniku, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 1855 m2;

c)		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na parkingu, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 642m2;

d)		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na wyspie spowalniającej ruch, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 98 m2;

e)		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na opaskach przykrawężnikowych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 58 m2;

f)		Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 15 cm – 11338 m2;

g)		Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na odcinkach dostosowania proj. zjazdów do zjazdów istniejących, gr. po zagęszczeniu 15 cm – 573 m2;

7.		Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem:

a)		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 na jezdni od km 11+140 do km 11+510, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – obmiar wg tab. 7 – 3533,50 m2;

8.		Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem:

a)		Wykonanie podbudowy pomocniczej na jezdni z mieszanki związanej cementem C ¾ z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, obmiar według tabeli 8 – 48095,88 m2;

9.		Podbudowa z betonu asfaltowego:

a)		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P na zjazdach a drogi gminne i leśne, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm – 2233 m2;

10. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej:

a)		Wykonanie podbudowy zasadniczej na jezdni z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), z wytwórni stacjonarnej, z doziarnieniem 30%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – obmiar wg tag. 9 – 43580,79 m2;

Nawierzchnie

1.	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego:

a)		Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa dolna, na połączeniach projektowanych zjazdów z drogami leśnymi, gr. Warstwy 20 cm – 1494 m2;

b)		Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, na połączeniach projektowanych zjazdów z drogami leśnymi, gr. Warstwy 16 cm – 1494 m2;

2.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca:

a)		Wykonanie warstwy wiążącej na jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – obmiar według tab. 10 – 40371 69 m2;

b)		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W na zjazdach na drogi gminne i leśne, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 2233 m2;

3.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna:

a)		Wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – obmiar według tab. 11 – 39006,79 m2;

b)		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S na zjazdach na drogi gminne i leśne, dowożonej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – 2233 m2;

4.	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników:

a)		Wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z brukowej kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 168 m2;

b)		Wykonanie nawierzchni parkingu z brukowej kostki betonowej szarej gr.8 cm (materiał z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 514 m2;

c)		Wykonanie nawierzchni parkingu z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm (nowa kostka) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 128 m2;

d)		Wykonanie nawierzchni wyspy spowalniającej ruch z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 98 m2;

e)		Wykonanie nawierzchni opasek przykrawędziowych z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem – 58 m2;

f)		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej (materiał z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 1567 m2;

g)		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej (nowa kostka) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 392 m2;

h)		Przełożenie (dostosowanie wysokościowe) istniejącej nawierzchni chodnika na połączeniach z projektowanym chodnikiem – 15,0 m2;

Roboty wykończeniowe

1.	Umocnienie powierzchniowe skarp:

a)		Ręczne plantowanie skarp, dna wykopów i korony nasypów w gruncie kat. I-II – obmiar według tab. 12 – 63104,88 m3;

b)		Humusowanie z obsianiem warstwą humusu gr. 10 cm bez dowozu ziemi urodzajnej (z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej) – obmiar według tab. 13 – 36149,75 m3;

c)		Umocnienie powierzchniowe geokratą skarp o pochyleniu większym od 1:1,5 – 528,75 m2;

d)		Umocnienie powierzchniowe skarp i dna rowu darniną – 2074,67 m2;

e)		Umocnienie powierzchniowe skarp brukowcem na podsypce z kruszywa z wypełnieniem spoin zaprawą na wylotach ścieków skarpowych – 16,50 m2;

f)		Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu pod drogą z namułu, śr. gr. 45 cm – 40 m;

g)		Przebudowa rowów na zjeździe w km 7+229,40 – 24 m;

2.	Przepusty pod zjazdami:

a)		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC średnicy 40 cm -629,5 m;

b)		Wykonanie ław fundamentowych z pospółki 0/31,5 mm – 50,36 m3;

c)		Umocnienie skarp wlotu i wylotu brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia obrabianego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową-183,60 m2;

Oznakowanie dróg

1.	Oznakowanie poziome:

a)		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową – linie ciągłe – 1513,20 m2;

b)		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową – linie przerywane – 952,34 m2;

c)		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową – linie na skrzyżowaniach – 35,34 m2;

2.	Oznakowanie pionowe:

a)		Ustawienie słupków z rozbiórki z rur stalowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 6 szt,;

b)		Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 63 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 48 szt.;

c)		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków średnich z rozbiórki – 7 szt.;

d)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz znaków ostrzegawczych średnich, lica z folii odblaskowej typu 1 – 15 szt.;

e)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz znaków zakazu średnich, lica z folii odblaskowej typu 1 – 5 szt.;

f)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz znaków nakazu średnich, lica z folii odblaskowej typu 1 -2 szt.

g)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz znaków informacyjnych średnich (D-42, D-43), lica z folii odblaskowej typu 1 – 4 szt.;

h)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz tablic U-3a i U-3b, lica z folii odblaskowej typu 1 – 24 szt.

i)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz znaków drogowych kierunkowych typ E, lica z folii odblaskowej typu 1 – 20,75m2;

j)		Przymocowanie do gotowych słupków nowych tarcz tabliczek drogowych typ T, lica z folii odblaskowej typu 1 – 2,4 m2;

k)		Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a – 2 szt.;

3.	Słupki prowadzące:

a)		Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a na poboczu – 170 szt.;

b)		Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1bna barierze – 1 szt.;

4.	Bariery ochronne stalowe:

a)		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W5A – 76 m;

b)		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W4A -8 m

Elementy ulic

1.	Ustawienie krawężników betonowych:

a)		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z oporem z betonu C 12/15 wyniesionych 12 cn – 1275 m;

b)		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zaniżonych +6 cm na wyspie spowalniającej ruch – 106 m;

c)		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zaniżonych +3 cm na połączeniu jezdni i zjazdu na posesję – 210 m;

d)		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zaniżonych +2 cm na połączeniu jezdni i zjazdu na posesję – 35 m;

e)		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 zaniżonych 0 cm na zjazdach – 152 m;

2.	Betonowe obrzeża chodnikowe:

a)		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 1345 m;

3.	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych:

a)		Wykonanie ścieków skarpowych trapezowych z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x50x20 cm (wg KPED karta nr 01.25) – 22 m;

b)		Wykonanie ścieków podchodnikowych trapezowych z płyt chodnikowych 50x50x7 cm na krawężnikach drogowych 15x30 cm (wg KPED karta nr 01.30) – 22m.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.